再見五彎仔          設計者：公興國小黃瀅嘉老師                 適用：高年級

- 五彎仔簡介：

阿里山公路五彎仔崩塌地面積約50 公頃，位於嘉義市東方約30公里處，行政上隸屬嘉義縣番路鄉公田村。因地形陡峭，在台十八線28K+900至31K+500 間，道路呈五個「Z」字形的迴頭彎，所以被稱為「五彎仔」。

「Z」字形的五彎仔                     風災後消失的第五彎

- 五彎仔消逝的經過

五彎仔地區自阿里山公路打通後不久即發生崩塌現象，但由於規模甚大，雖曾多次處理，至今尚未能有效穩定。自民國85年賀伯風災帶來大量豪雨，五彎仔路段道路多處下陷，擋土設施變形、龜裂等，造成嚴重災害；民國90年納莉颱風過後，，五彎仔路段第五迴頭彎後直線路段最嚴重，路面變形、龜裂，以31K+500附近路段最嚴重，路面高低差達60公分。在民國92年梅雨季節時期，由於豐沛的雨量，使得台18線31K＋500路面嚴重龜裂，路基下陷約90公分，但短期維護處理下，仍不敵92.6.26 全日豪雨而下陷路基坍滑至獨座溪底。

- 五彎仔消逝的原因

五越仔路段在阿里山公路是經過順向坡走山的地質，常常滑動，其滑動主要原因在於連續降雨導致地面水入滲造成地下水位上升。每次整修後，沒多久又再度復發。而下陷的主因其實就是地滑區邊坡受獨座溪南支流向源侵蝕之影響，更加深該地區地滑。且因為公路緊鄰溪流源頭附近，河流在流動時，會對兩岸進行水力侵蝕作用，向源侵蝕適河流向源頭延展，河流發源地區因雨水的沖刷、泉水的湧出，使土壤岩層鬆動、滑落，造成河谷向上延展。五越仔路段就因向源侵蝕導致無可挽救的崩塌！

以上圖片由交通部公路總局第五區養護工程處提供。